2号楼医用隔帘轨道支架采购项目清单

| 序号 | 品名 | 规格 | 需求参数 | 单位 | 安装床位数 | 吊管数量（7根/床） | 产品图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用隔帘轨道专用吊管 | 按需定制 | 一、材料： 1、材质：铝合金100% 2、轨道铝质专用卡码 规格：40mm*45mm 壁厚：≥4mm 3、轨道铝质下套圆管 规格：长度75mm、直径15mm 壁厚：≥4mm 4、轨道铝质上套圆管 规格：长度35mm、直径15mm 壁厚：≥4mm 5、轨道铝质上下套管连接管 规格：长度按需定做、直径1mm 壁厚：≥4mm 产品材质符合GB/T 6892-2006《一般工业用铝及铝合金挤压型材》标准的要求 安装标配： 每床医用隔帘轨道需安装7条医用隔帘轨道专用吊管。 | 床 | 760 | 5320支 |  |
| 2 | 轨道铝质专用卡码 |  |
| 3 | 轨道铝质上、下套圆管 |  |
| 4 | 轨道铝质上下套管连接管 |  |
| 5 | 安装实景效果图 根据现场实际情况，如安装位置遇有出风口、照明光罩等位置，医用隔帘轨道支架需要做架空安装处理，方便日后出风口的折装清洗，照明灯管的更换，检修。 安装位置如无特殊情况，医用隔帘轨道吊架的安装需紧贴天花板面，做到安装整洁美观化。 |  |

注：1、以上技术要求为采购人最低需求，标准必须全部满足，否则视为无效投标。投标人也可提供优于以上参数产品参

与投标

## 2、样品要求：各投标人须在递交投标文件的同时将样品送达至开标地点,投标样品需包含轨道铝质专用卡码、轨道铝质上、下套圆管、上下套管连接管等配件，并组装成型。所带样品须和投标响应的参数一致，样品（长度/规格不小于50CM）。

安装技术要求

1、 根据病床位的摆放位置确定导轨安装路径，以80公分间距安装一支吊顶专用支架，顶部用Φ8冲击钻头在天花板上钻出深度大于50毫米的孔，打入Φ8膨胀胶固定，下端用轨道卡码与轨道卡槽固定，不得直接固定的天花板龙骨上。

2、 安装过程需拆装对应孔位的天花板，需保证天花板的完整性，不得出现外观变形、污损等情况。

3、 安装龙骨支架需要在顶部钻孔固定支架，会产生一定的灰尘、粉尘，安装完毕需对安装区域的天花板进行保洁处理。

4、 安装工艺及流程：在病床位置拆开对应位置天花板，根据医用隔帘导轨的走向确定安装位置并在楼面固定点钻孔安装固定吊管支架，吊管支架安装完毕后需清洁干净因钻孔产生的粉尘等，再把天花板完整复原归位。天花板归位后再安装医用隔帘轨道，并将医用隔帘轨道的安装码受力点固定在吊管支架上，根据现场实际情况，如安装位置遇有出风口、照明光罩等位置，医用隔帘轨道支架需要做架空安装处理，天花板需作开孔处理，孔径约3CM。如无特殊情况无需开孔处理，医用隔帘轨道吊架的安装紧贴天花板面用镙丝钉直接穿透天花板面固定。

5、工期：50天。

6、工作内容： 包括但不限于设计（方案效果图、概算、施工图设计等）；采购（所有材料、设备等）；施工（安装、调试、技术指导、调试、竣工验收和保质期内的保修等）以及除上述内容外，与本项目密切相关且必不可少的工作内容。

## 7、运输、安装、调试

## 7.1 中标人负责设备的送货上门、安装上墙、调试（过程中所需的专用工具和辅助材料由中标人提供，并提供设备使用的全部资料）。

## 7.2 基础免费质保期 ≥5 年。

7.3 履约保证金为合同总价的3%，项目验收合格完毕，180天后无息返回。